Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории	4

2. Характеристики объектов капитального строительства	7

2.1	Объекты жилого назначения	7

2.2	Объекты производственного назначения	7

2.3	Объекты общественно-делового назначения	7

2.4 Объекты социальной инфраструктуры	7

2.5 Объекты иного назначения	8

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры	8

2.6.1 Водоснабжение	8

2.6.2 Канализация	8

2.6.3 Теплоснабжение	8

2.6.4 Электроснабжение	9

2.6.5	Газоснабжение	9

2.6.6	Связь	9

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры	9

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	10

3.1	Зоны планируемого размещения объектов федерального значения	10

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения	10

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения	10

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	11

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристики планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

##### 1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края (утв. решением собрания депутатов Елизовского городского поселения третьего созыва от 16.02.2017) (далее также – ПЗЗ), территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах:

- «Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами» (Ж3)

- «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О 1)

- «Зона инженерной инфраструктуры» (И)

- «Зона транспортной инфраструктуры» (Т)

- «Производственная зона» (П 1)

- «Зона специального назначения, связанная с государственными объектами» (Сп-2).

С учетом градостроительных регламентов, указанных территориальных зон, проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:

Новое строительство

- 6 многоэтажных многоквартирных жилых домов (9 этажей), общей площадью жилого фонда – 21870 м2;

- объект торгового назначения на 200,0 м2 торговой площадью;

- объект многофункционального назначения 1100,0 м2 общей площадью;

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, предназначенные для обслуживания проектируемых зданий.

Объект проектирования - территории группы жилой застройки в границах улиц Виталия Кручины, Геофизическая, Спортивная и Жупановская. Общая площадь проектирования составляет 23,4 га.

Общая площадь в красных линиях – 18,51 га.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки, которая измеряется суммарной поэтажной площадью застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории. В результате реализации планировочных решений коэффициент плотности застройки проектируемой территории составляет:

- коэффициент плотности застройки жилой зоны – 0,4;

- коэффициент плотности застройки общественно-деловой зоны – 0,3.

Согласно ПЗЗ, для территориальных зон установлены следующие параметры застройки:

Для зоны О 1:

1. Высота зданий (этажи/метры):

- объекты торгового назначения – 1-3 этажа;

- религиозное назначение – 30 метров;

- гостиничное обслуживание – 1-5 этажей.

2. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет:

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 64,6%.

3. Минимальное расстояние от границ земельного участка до объектов капитального строительства должно быть от 1 до 3 метров, 4 метра для религиозных учреждений.

4. Отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. До утверждения документации по планировке территории руководствоваться линией застройки, принятой в ранее утвержденной документации.

Для зоны Ж 3:

1. Высота зданий:

- жилые среднеэтажные здания – предельное количество надземных этажей – 8;

- жилые многоэтажные здания – предельное количество надземных этажей – 11;

- предельная высота объекта не подлежит установлению.

- общеобразовательные учреждения – 1-3 этажа; предельная высота объекта не подлежит установлению; предельная высота ограждения – 2 м.;

- объекты иного назначения – предельное количество надземных этажей не подлежит установлению.

2. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 49%.

3. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка общеобразовательного учреждения в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Для зоны П 1:

1. Высота зданий:

- предельное количество этажей – 2

2. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет:

- максимальный процент застройки земельного участка жилыми домами – 53,3%.

3. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м и 5 м со стороны магистральных улиц.

Для зоны И:

1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м и 5 м со стороны магистральных улиц.

Для зоны Т:

- минимальные размеры земельного участка не подлежат установлению;

- максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению;

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м и 5 м со стороны магистральных улиц.

- предельное количество надземных этажей не подлежит установлению;

- предельная высота объекта не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Для зоны Сп2:

1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м и 5 м со стороны магистральных улиц.

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Зона объектов жилой застройки многоэтажными жилыми домами, площадь зоны 14,2 га;

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения, площадь зоны 3,39 га;

- Зона планируемого размещения объектов производственного назначения, площадь зоны составляет 0,29 га и является частью территории реконструируемой котельной, общая площадь земельного участка реконструируемой котельной – 0,52 га.

- Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, площадь зоны 3,50 га.

Также на проектной территории выделена зона размещения объектов местного значения. Площадь зоны – 4,81 га.

Ниже приведена сравнительная таблица параметров зон жилого, общественно-делового назначения, социальной инфраструктуры.

Таблица 1

Характеристика зон размещения сохраняемых и планируемых объектов капитального строительства

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Наименование зоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилого назначения | социальной инфрастру-ктуры |
| 1 | Площадь территории в границах планировочного элемента | га | 23,4 |
| 2 | Площадь зоны | га | 14,2 | 3,39 |
| 3 | Общая площадь объектов | м2 | 64631 | 11671 |
| 4 | Площадь застройки объектов | м2 | 16167 | 6870 |
| 5 | Коэффициент застройки |  | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,4 | 0,3 |

Виды разрешенного использования земельных участков и объекта капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальных зон Ж-3, О-1, согласно правилам землепользования и застройки Елизовского городского поселения.

##### 2. Характеристики объектов капитального строительства

### Объекты жилого назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются жилые дома со следующими характеристиками:

Многоэтажная жилая застройка

- этажность: 9,

- количество: 6 объектов,

- площадь застройки: 2700 м2,

- общая площадь: 21870 м2.

### Объекты производственного назначения

Проектом планировки территории предусматривает увеличение площади существующей котельной с целью её реконструкции. Площадь участка под проектируемую котельную составляет 0,52 га.

### Объекты общественно-делового назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются объекты общественно-делового назначения:

Объект торгового назначения:

- этажность: 3,

- площадь застройки: 126,0 м2,

- общая площадь: 226,8 м2.

Объект многофункционального назначения:

- этажность: 2,

- площадь застройки: 407,0 м2,

- общая площадь: 1100,0 м2.

### 2.4 Объекты социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов социальной инфраструктуры.

### 2.5 Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения.

### 2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

###### 2.6.1 Водоснабжение

Проектом предусмотрено:

- демонтаж сетей водоснабжения в границах территории проектирования общей протяженностью трассы 2,6 км;

- строительство сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 2,0 км.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012).

Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории составит 1016 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.2 Канализация

Проектом предусмотрено:

- демонтаж сетей водоотведения в границах территории проектирования общей протяженностью трассы 1,9 км;

- строительство сетей водоотведения общей протяженностью трассы 1,1 км.

Ориентировочный объём водоотведения в границах рассматриваемой территории по укрупненным показателям составляет 846 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.3 Теплоснабжение

Проектом предусмотрено:

- строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,7 км в четырехтрубном исполнении;

- реконструкция котельной №20 с увеличением мощности до 12,0 Гкал/ч и переводом на газовое топливо;

- демонтаж существующих сетей теплоснабжения общей протяженностью 2,25 км в двухтрубном и четырехтрубном исполнении;

- демонтаж существующей котельной №10.

Суммарная тепловая нагрузка на проектируемые здания определена по укрупненным показателям и составит 2,66 Гкал/час (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.4 Электроснабжение

Проектом предусмотрено:

- строительство кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, общей протяженностью 1,87 км;

- строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,52 км;

- реконструкция трёх существующих трансформаторных подстанций;

- демонтаж существующих кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, общей протяженностью 1,01 км;

- демонтаж существующих кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,5 км;

- демонтаж существующих воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, общей протяженностью 2,05 км.

Суммарное электропотребление по проектируемой территории составит 2,06 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

###### Газоснабжение

Проектом предусмотрено:

- перевод котельной №20 на газовое топливо;

- строительство газопровода среднего давления 15,0 км.

Расход газа на котельную 902,0 м3/ч.

###### Связь

Проектом предусмотрено:

- строительство кабельной канализации сетей электросвязи общей протяжённостью 1,7 км.;

- демонтаж существующих сетей связи общей протяженностью 1,37 км.

Емкость сети телефонной связи общего пользования составляет порядка 910 абонентских номеров. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

### 2.7 Объекты транспортной инфраструктуры

- Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения:

- улица Виталия Кручины

- протяженность: 0,42 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

Предусматривается реконструкция дорожного полотна и увеличение числа полос дорожного движения.

- Автомобильная дорога местного значения:

- улица Деркачёва:

- протяженность: 0,17 км;

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное);

Предусматривается реконструкция дорожного полотна;

- улица Спортивная:

- протяженность: 0,24 км;

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное);

Предусматривается реконструкция дорожного полотна;

- улица Вилюйская:

- протяженность: 0,21 км;

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное);

Предусматривается реконструкция дорожного полотна.

- Автомобильная дорога местного значения:

- улица Жупановская:

- протяженность: 0,39 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

Предусматривается реконструкция дорожного полотна.

4) Проезды

- протяженность: 2,5 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

##### 3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

### Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения

На рассматриваемой территории из объектов местного значения присутствуют:

объекты социального назначения:

- дошкольное образовательное учреждение, мощностью 260 мест;

объекты транспортной и инженерной инфраструктуры:

- улица Вилюйская, улица Жупановская,

- инженерные объекты и коммуникации.

Также проектом предлагается размещение автомобильных дорог местного значения площадью 1,18 га.

### 3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Фактические показатели обеспеченности микрорайона объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в полной мере не обеспечивают достаточного уровня комфортности среды.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на территории проектирования объектов федерального значения. Размещаемые объекты местного значения повышают уровень обеспеченности территории микрорайона объектами жилой, социальной, общественно-деловой зоны и обслуживающими ее объектами коммунальной сферы.

Размещаемые объекты в совокупности с существующими объектами сформировали многоотраслевую сеть обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг.

Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения дополнены размещением проектируемых объектов, что более полно отвечает нормативным требованиям.

# Text boxes

ООО «Сфера проектов»

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГРУППЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ В. КРУЧИНЫ, ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ, СПОРТИВНАЯ, ЖУПАНОВСКАЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Нижний Новгород

2021